Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

na wymianę pokrycia dachu blachą stalową powlekaną

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI 15-281 Białystok, ul. Legionowa 9A.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu pokrycia dachu  w budynku   w  Białymstoku przy ulicy Legionowej 9A

Charakterystyka budynku

Budynek składa się z jednej kondygnacji nadziemnej i jednej piwnicznej.

- kubatura budynku -  4  816 m³

- pow. użytkowa       -1 236 m2

-  pow. dachu           -   720 m2

-  pow. stropu pod dachem – 700 m2

-  długość rynien 84 m

-konstrukcja –  ściany murowane, strop poddasza i dach drewniane

- wyposażenie w instalacje – wod. kan., c.o., c.w., wentylacji grawitacyjnej, instalacji oświetleniowej, .

Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe:

- W zakres prac  remontowych należy uwzględnić:

1. DANE TECHNICZNE -powierzchnia remontowanego dachu - 720,0 m2 .

2. PRZEDMIOT REMONTU -wykonanie robót remontowych pokrycia dachu pawilonu  biurowo-usługowego

3. ZAKRES ROBÓT

3.1. Roboty rozbiórkowe

-rozbiórka rynien,

-rozbiórka górnych fragmentów rur spustowych,

-rozbiórka obróbek blacharskich świetlików dachowych szt. 11,

-rozbiórka obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych szt. 15,

-rozbiórka rynien

-rozbiórka pokrycia dachu

3.2. Roboty remontowe

-naprawa uszkodzonych fragmentów konstrukcji dachu odkrytych w czasie prac remontowych, -impregnacja drewnianych widocznych w przestrzeni strychowej fragmentów konstrukcji dachu poprzez dwukrotne smarowanie preparatem owadobójczym, grzybobójczym i p.poż.,

-pokrycie dachu blachą płaską powlekaną, grubości 0,5 mm na rąbek stojący,

-montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej

-wykonanie i montaż odcinków rur spustowych o długości 1,00 m z blachy powlekanej,

- montaż nowych rynien

-naprawy podbitka okapów ,

Wymagania ogólne.

1.Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania .

2.Wszyscy oferenci są zobowiązani do wizji lokalnej budynku.

Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego:

- 1. Wojciech Sykała – tel . 85 7-441-140

- 2. Tomasz Sokół     -  tel.  85 7-441-140

- 3. Krzysztofa Grycuk- tel. 85-7-441-140